BOOST CONVERTER State i_L \& i_L_{out}

Rangkaian Boost Converter dengan Filter L

S=OFF

\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{dV_c}{dt} \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_{L_{out}} + v_c + v_{out}\\ - v_{L_{out}} - v_{out} &= v_c \\ v_c &= - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{d}{dt}\left[ - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}}\right] \\ i_{Lout} &= i_L - C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} - C R_{load}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - i_{Lout} + i_L - C R_{load}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= -\frac{1}{L_{out} C} i_{Lout} + \frac{1}{L_{out} C} i_L - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \end{align*}

Loop {i_L}

\begin{align*} v_s - v_c &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} + v_c \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L - v_c\\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L - \left(L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} + R_{load} i_{L_{out}}\right) \\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} v_s -\frac{R_L}{L} i_L - \frac{L_{out} }{L}\frac{di_{L_{out}}}{dt} - \frac{R_{load}}{L} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{C L_{out}} & -\frac{R_{load}}{{L_{out}} & \frac{1}{C L_{out}}\\ -\frac{R_{load}}{L} & -\frac{L_{out}}{L} & -\frac{R_L}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s

S=ON

Loop i_L

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_{L_{out}} + v_c + v_{out}\\ - v_{L_{out}} - v_{out} &= v_c \\ v_c &= - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_C = C\frac{dv_c}{dt} \\ i_{Lout} &= C\frac{d}{dt}\left[ -L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \right] \\ i_{Lout} &= - C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} - C R_{load} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - i_{Lout} - C R_{load} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - \frac{1}{C L_{out}} i_{Lout} - \frac{R_{load}}{L_{out}} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \end{align*}

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{C L_{out}} & -\frac{R_{load}}{{L_{out}} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{R_L}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s

BOOST CONVERTER
S=OFF
\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{dV_c}{dt} \end{align*}

\begin{align*} v_s - v_c &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} + v_c \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L -v_c \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{1}{L}v_c +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\begin{align*} v_c - v_{out} &= v_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} +R_{load} i_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{d}{dt}\left[i_L + C\frac{dv_c}{dt}\right] +R_{load} \left(i_L + C\frac{dv_c}{dt}\right) \\ v_c &= L_{out} \frac{di_L}{dt} + L_{out} C\frac{d^2 v_c}{dt^2} +R_{load} i_L + R_{load}C\frac{dv_c}{dt} \\ \frac{d^2 v_c}{dt^2} &= - \frac{R_{load}}{L_{out} C} i_L - \frac{1}{C} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{L_{out} C} v_c - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{dv_c}{dt} \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & -\frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{R_{load}}{L_{out} C} & -\frac{1}{C} & \frac{1}{L_{out}C} & -\frac{R_{load}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s

S=ON

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_C = C\frac{dv_c}{dt} \end{align*}

\begin{align*} v_c - v_{out} &= v_{L_{out}} \\ v_c &= v_{L_{out}} + v_{out} \\ v_c &= L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} + R_{load} i_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{d}{dt} \left(C\frac{dv_c}{dt}\right)+R_{load} \left(C\frac{dv_c}{dt}\right) \\ L_{out} C\frac{d^2v_c}{dt^2} &= v_c - R_{load} C\frac{dv_c}{dt} \\ \frac{d^2v_c}{dt^2} &= \frac{1}{L_{out} C}v_c - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{dv_c}{dt} \\ \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{out}C} & -\frac{R_{load}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s

BUCK – BOOST CONVERTER
KVL: Loop i_L, i_L_{out}, i_{Load}

S1 = ON , S2 = ON

\begin{align*} i_L_{out} = i_C = C \frac{dv_C}{dt} \\ \end{align*}

Node v_{Load}

\begin{align*} i_L_{out} + i_C_{out} &= i_{Load} \\ i_L_{out} &= i_{Load} - i_C_{out} \\ i_L_{out} &= i_{Load} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ C \frac{dv_C}{dt} &= i_{Load} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ \end{align*}

Loop i_L_{Load}

\begin{align*} 0 &= v_C_{out} + v_{Load} \\ v_C_{out} &= - v_{Load} \\ v_C_{out} &= - R_{Load} i_{Load}\\ i_{Load} &= -\frac{v_C_{out}}{R_{Load}} \\ \end{align*}

Substitusi i_L_{Load} ke Node v_{Load}

\begin{align*} C \frac{dv_C}{dt} &= i_{Load} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ C \frac{dv_C}{dt} &= -\frac{v_C_{out}}{R_{Load}} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ \frac{dv_C_{out}}{dt} &= - \frac{C}{C_{out}} \frac{dv_C}{dt} -\frac{1}{C_{out} R_{Load}} v_C_{out}\\ \end{align*}

Loop i_L

\begin{align*} v_s &= v_R_{L} + v_L + v_R_{ds}_1 \\ v_s &= R_L i_L + L \frac{di_L}{dt} + R_{ds}_1 i_L \\ L \frac{di_L}{dt} &= v_s - R_L i_L - R_{ds}_1 i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} v_s - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{R_{ds}_1}{L} i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} v_s + \left(- \frac{R_L}{L} - \frac{R_{ds}_1}{L} \right) i_L \\ \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_c + v_R_{Lout} + v_L_{out} + v_R_{ds}_2 + v_C_{out} \\ 0 &= v_c + R_{Lout} i_L_{out} + L_{out} \frac{di_L_{out}}{dt} + R_{ds}_2 i_L_{out} + v_C_{out} \\ 0 &= v_c + R_{Lout} C \frac{dv_C}{dt} + L_{out} \frac{d}{dt} \left[C \frac{dv_C}{dt}\right] + R_{ds}_2 C \frac{dv_C}{dt} + v_C_{out} \\ L_{out} C \frac{d^2v_C}{dt^2} &= - v_c - R_{Lout} C \frac{dv_C}{dt} - R_{ds}_2 C \frac{dv_C}{dt} - v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C}{dt^2} &= - \frac{1}{L_{out} C} v_c - \frac{R_{Lout}}{L_{out}} C \frac{dv_C}{dt} - \frac{R_{ds}_2}{L_{out}} \frac{dv_C}{dt} - \frac{1}{L_{out} C} v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C}{dt^2} &= - \frac{1}{L_{out} C} v_c + \left(\frac{-R_{Lout} - R_{ds}_2}{L_{out}}\right) \frac{dv_C}{dt} - \frac{1}{L_{out} C} v_C_{out} \\ \end{align*}

State Space

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - \frac{R_L}{L} - \frac{R_{ds}_1}{L} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L{out} C} & \frac{-R_L_{out} - R_{ds}_2}{L_{out}} & -\frac{1}{L_{out} C} \\ 0 & 0 & -\frac{C}{C_{out}} & \frac{1}{C_{out} R_{load}} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} v_s

S1 = OFF, S2 = ON

Node 1

\begin{align*} i_C &= i_L_{out} - i_L \\ C\frac{dv_C}{dt} &= i_L_{out} - i_L \\ C\frac{dv_C}{dt} + i_L &= i_L_{out} \\ i_L_{out} &= C\frac{dv_C}{dt} + i_L \\ \end{align*}

Loop i_L

\begin{align*} v_s &= v_R_{L} + v_L + v_R_{ds}_1 + v_d_1 +v_C\\ v_s &= R_L i_L + L \frac{di_L}{dt} + R_{ds}_1 i_L + v_d_1 + v_C \\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} v_s - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{R_{ds}_1}{L} i_L - \frac{1}{L} v_d_1 - \frac{1}{L}v_C\\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{- R_L - R_{ds}_1}{L} i_L - \frac{1}{L}v_C +\frac{1}{L} v_s - \frac{1}{L} v_d_1 \\ \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_c +v_R_{ds}_2 + v_L _{out} + v_R_{L_{out}} +v_C_{out} \\ 0 &= v_c +R_{ds}_2 i_L_{out} + L _{out} \frac{di_L_{out}}{dt} + R_{L_{out}} i_L_{out} + v_C_{out} \\ \end{align*}

Subtitusi Node 1 ke Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_c +R_{ds}_2 i_L_{out} + L _{out} \frac{di_L_{out}}{dt} + R_{L_{out}} i_L_{out} + v_C_{out} \\ 0 &= v_c +R_{ds}_2 \left( C\frac{dv_C}{dt} + i_L \right) + L _{out} \frac{d}{dt} \left( C\frac{dv_C}{dt} + i_L \right) + R_{L_{out}} \left( C\frac{dv_C}{dt} + i_L \right) + v_C_{out} \\ 0 &= v_c +R_{ds}_2 C\frac{dv_C}{dt} + R_{ds}_2 i_L + L _{out} C\frac{d^2v_C}{dt^2} + L _{out} \frac{di_L}{dt} + R_{L_{out}} C\frac{dv_C}{dt} + R_{L_{out}} i_L + v_C_{out} \\ L _{out} C\frac{d^2v_C}{dt^2} &= - v_c - R_{ds}_2 C\frac{dv_C}{dt} - R_{ds}_2 i_L - L _{out} \frac{di_L}{dt} - R_{L_{out}} C\frac{dv_C}{dt} - R_{L_{out}} i_L - v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C}{dt^2} &= - \frac{1}{L _{out} C} v_c - \frac{R_{ds}_2}{L _{out}} \frac{dv_C}{dt} - \frac{R_{ds}_2}{L _{out} C} i_L - \frac{1}{C} \frac{di_L}{dt} - \frac{R_L_{out}}{L _{out}} \frac{dv_C}{dt} - \frac{R_{L_{out}}}{L _{out} C} i_L - \frac{1}{L _{out} C} v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C}{dt^2} &= \frac{- R_{ds}_2 -R_{L_{out}}}{L _{out} C} i_L - \frac{1}{C} \frac{di_L}{dt} - \frac{1}{L _{out} C} v_c + \frac{- R_{ds}_2 - R_L_{out}}{L _{out}} \frac{dv_C}{dt} - \frac{1}{L _{out} C} v_C_{out} \\ \end{align*}

Subtitusi \frac{di_L}{dt} Loop i_L untuk menghilangkan komponen \frac{di_L}{dt} pada persamaan \frac{d^2v_C}{dt^2}

Loop i_{Load}

\begin{align*} 0 &= v_C_{out} + v_{Load} \\ 0 &= v_C_{out} + i_{Load} R_{Load} \\ v_C_{out} &= - i_{Load} R_{Load} \\ i_{Load} &= - \frac{v_C_{out}}{R_{Load}} \\ \end{align*}

Node 2

\begin{align*} i_C_{out} &= i_{Load} - i_L_{out}\\ C_{out}\frac{dv_C_{out}}{dt} &= i_{Load} - i_L_{out} \\ C_{out}\frac{dv_C_{out}}{dt} &= -\frac{v_C_{out}}{R_{Load}} - i_L_{out}\\ \end{align*}

Subtitusi persamaan Node 1 ke Node 2

\begin{align*} C_{out}\frac{dv_C_{out}}{dt} &= -\frac{v_C_{out}}{R_{Load}} - i_L_{out} \\ C_{out}\frac{dv_C_{out}}{dt} &= -\frac{v_C_{out}}{R_{Load}} - \left( C\frac{dv_C}{dt} + i_L \right)\\ \frac{dv_C_{out}}{dt} &= - \frac{1}{C_{out}} i_L - \frac{C}{C_{out}} \frac{dv_C}{dt} - \frac{1}{R_{Load} C_{out}} v_C_{out}\\ \end{align*}

STATE SPACE

\begin{align*} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{- R_L - R_{ds}_1}{L} & - \frac{1}{L} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{- R_{ds}_2 - R_L_{out}}{L_{out} C} + \frac{R_L + R_{ds}_1}{L C} & \frac{1}{L C}- \frac{1}{L_{out} C} & \frac{- R_L_{out} - R_{ds}_2}{L_{out}} & -\frac{1}{L_{out} C} \\ -\frac{1}{C_{out}} & 0 & -\frac{C}{C_{out}} & -\frac{1}{C_{out} R_{load}} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \end{bmatrix} \notag \\ &\quad + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ -\frac{1}{L C} \\ 0 \\ \end{bmatrix} v_s + \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} \\ 0 \\ \frac{1}{L C} \\ 0 \\ \end{bmatrix} v_d_1 \end{align*}

S1 = OFF, S2 = OFF

\begin{align*} i_L &= - i_C = - C \frac{dv_C}{dt} \\ \frac{dv_C}{dt} &= - \frac{1}{C} i_L \\ \end{align*}

Loop i_L

\begin{align*} v_s &= v_R_L + v_L + v_d_1 + v_C \\ v_s &= R_L i_L + L \frac{di_L}{dt} + v_d_1 + v_C \\ L \frac{di_L}{dt} &= - R_L i_L - v_d_1 - v_C + v_s\\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{1}{L} v_d_1 - \frac{1}{L} v_C + \frac{1}{L} v_s\\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{1}{L} v_C + \frac{1}{L} v_s - \frac{1}{L} v_d_1 \\ \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_d_2 + v_L_{out} + v_R_L_{out} + v_C_{out} \\ 0 &= v_d_2 + L_{out} \frac{di_L_{out}}{dt}+ R_L_{out} i_L_{out} + v_C_{out} \\ \end{align*}

Loop i_{Load}

\begin{align*} 0 &= v_C_{out} + v_{Load} \\ 0 &= v_C_{out} + i_{Load} R_{Load} \\ v_C_{out} &= - i_{Load} R_{Load} \\ i_{Load} &= - \frac{v_C_{out}}{R_{Load}} \\ \end{align*}

Node Load

\begin{align*} i_C_{out} &= i_{Load} - i_L_{out} \\ C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} &= i_{Load} - i_L_{out} \\ i_L_{out} &= i_{Load} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ i_L_{out} &= - \frac{v_C_{out}}{R_{Load}} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ i_L_{out} &= - \frac{1}{R_{Load}} v_C_{out} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \\ \end{align*}

Subtitusi ke Persamaan Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_d_2 + L_{out} \frac{di_L_{out}}{dt}+ R_L_{out} i_L_{out} + v_C_{out} \\ 0 &= v_d_2 + L_{out} \frac{d}{dt} \left[- \frac{1}{R_{Load}} v_C_{out} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \right]+ R_L_{out} \left[- \frac{1}{R_{Load}} v_C_{out} - C_{out} \frac{dv_C_{out}}{dt} \right] + v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C_{out}}{dt^2} &= \frac{1}{L_{out} C_{out}} v_d_2 - \frac{1}{R_{Load} C_{out}} \frac{dv_C_{out}}{dt} - \frac{R_L_{out}}{R_{Load} L_{out} C_{out}} v_C_{out} - \frac{R_L_{out}}{L_{out}} \frac{dv_C_{out}}{dt} + \frac{1}{L_{out} C_{out}} v_C_{out} \\ \frac{d^2v_C_{out}}{dt^2} &= - \frac{1}{R_{Load} C_{out}} \frac{dv_C_{out}}{dt} - \frac{R_L_{out}}{L_{out}} \frac{dv_C_{out}}{dt} + \frac{1}{L_{out} C_{out}} v_C_{out} - \frac{R_L_{out}}{R_{Load} L_{out} C_{out}} v_C_{out} +\frac{1}{L_{out} C_{out}} v_d_2 \\ \frac{d^2v_C_{out}}{dt^2} &= \left(- \frac{1}{R_{Load} C_{out}} - \frac{R_L_{out}}{L_{out}} \right) \frac{dv_C_{out}}{dt} + \left( \frac{1}{L_{out} C_{out}} - \frac{R_L_{out}}{R_{Load} L_{out} C_{out}} \right) v_C_{out} +\frac{1}{L_{out} C_{out}} v_d_2 \\ \end{align*}

STATE SPACE

\begin{align*} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \\ \dot{v_C_{out}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & - \frac{1}{L} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ -\frac{1}{C} & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & - \frac{1}{L_{out} C_{out}} - \frac{R_L_{out}}{R_{Load} L_{out} C_{out}} & - \frac{1}{R_{Load} C_{out}} - \frac{R_L_{out}}{L_{out}}\\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \\ \dot{v_C} \\ v_C_{out} \\ \dot{v_C_{out}} \end{bmatrix} \notag \\ &\quad + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} v_s + \begin{bmatrix} -\frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix} v_d_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_{out} C_{out}} \\ \end{bmatrix} v_d_2 \end{align*}