BOOST CONVERTER
S=OFF
\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & -\frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{R_{load}}{LC} & -C & \frac{1}{LC} & -\frac{R_{load}}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s

S=ON
\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{LC} & -\frac{R_{load}}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s