BOOST CONVERTER State i_L \& i_L_{out}

Rangkaian Boost Converter dengan Filter L

S=OFF

\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{dV_c}{dt} \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_{L_{out}} + v_c + v_{out}\\ - v_{L_{out}} - v_{out} &= v_c \\ v_c &= - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{d}{dt}\left[ - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}}\right] \\ i_{Lout} &= i_L - C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} - C R_{load}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - i_{Lout} + i_L - C R_{load}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= -\frac{1}{L_{out} C} i_{Lout} + \frac{1}{L_{out} C} i_L - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \end{align*}

Loop {i_L}

\begin{align*} v_s - v_c &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} + v_c \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L - v_c\\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L - \left(L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} + R_{load} i_{L_{out}}\right) \\ \frac{di_L}{dt} &= \frac{1}{L} v_s -\frac{R_L}{L} i_L - \frac{L_{out} }{L}\frac{di_{L_{out}}}{dt} - \frac{R_{load}}{L} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{C L_{out}} & -\frac{R_{load}}{{L_{out}} & \frac{1}{C L_{out}}\\ -\frac{R_{load}}{L} & -\frac{L_{out}}{L} & -\frac{R_L}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s

S=ON

Loop i_L

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

Loop i_L_{out}

\begin{align*} 0 &= v_{L_{out}} + v_c + v_{out}\\ - v_{L_{out}} - v_{out} &= v_c \\ v_c &= - L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \\ \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_C = C\frac{dv_c}{dt} \\ i_{Lout} &= C\frac{d}{dt}\left[ -L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} - R_{load} i_{L_{out}} \right] \\ i_{Lout} &= - C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} - C R_{load} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ C L_{out} \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - i_{Lout} - C R_{load} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \frac{d^2i_{L_{out}}}{dt^2} &= - \frac{1}{C L_{out}} i_{Lout} - \frac{R_{load}}{L_{out}} \frac{di_{L_{out}}}{dt} \\ \end{align*}

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{C L_{out}} & -\frac{R_{load}}{{L_{out}} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{R_L}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L_{out} \\ \dot{i_L_{out}} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s

BOOST CONVERTER
S=OFF
\begin{align*} i_{Lout} &= i_L + i_C \\ i_{Lout} &= i_L + C\frac{dV_c}{dt} \end{align*}

\begin{align*} v_s - v_c &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} + v_c \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L -v_c \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L - \frac{1}{L}v_c +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\begin{align*} v_c - v_{out} &= v_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} +R_{load} i_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{d}{dt}\left[i_L + C\frac{dv_c}{dt}\right] +R_{load} \left(i_L + C\frac{dv_c}{dt}\right) \\ v_c &= L_{out} \frac{di_L}{dt} + L_{out} C\frac{d^2 v_c}{dt^2} +R_{load} i_L + R_{load}C\frac{dv_c}{dt} \\ \frac{d^2 v_c}{dt^2} &= - \frac{R_{load}}{L_{out} C} i_L - \frac{1}{C} \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{L_{out} C} v_c - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{dv_c}{dt} \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & -\frac{1}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{R_{load}}{L_{out} C} & -\frac{1}{C} & \frac{1}{L_{out}C} & -\frac{R_{load}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s

S=ON

\begin{align*} v_s &= v_{R_L} + v_L \\ v_s &= R_L i_L + L\frac{di_L}{dt} \\ L\frac{di_L}{dt} &= v_s -R_L i_L \\ \frac{di_L}{dt} &= - \frac{R_L}{L} i_L +\frac{1}{L} v_s \end{align*}

\begin{align*} i_{Lout} &= i_C = C\frac{dv_c}{dt} \end{align*}

\begin{align*} v_c - v_{out} &= v_{L_{out}} \\ v_c &= v_{L_{out}} + v_{out} \\ v_c &= L_{out} \frac{di_{L_{out}}}{dt} + R_{load} i_{L_{out}} \\ v_c &= L_{out} \frac{d}{dt} \left(C\frac{dv_c}{dt}\right)+R_{load} \left(C\frac{dv_c}{dt}\right) \\ L_{out} C\frac{d^2v_c}{dt^2} &= v_c - R_{load} C\frac{dv_c}{dt} \\ \frac{d^2v_c}{dt^2} &= \frac{1}{L_{out} C}v_c - \frac{R_{load}}{L_{out}}\frac{dv_c}{dt} \\ \\ \end{align*}

\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{out}C} & -\frac{R_{load}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ \dot{i_L} \\ v_C \\ \dot{v_C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_s

BUCK – BOOST CONVERTER
KVL: Loop i_L, i_L_{out}, i_{Load}

S1 = ON , S2 = ON
S1 = OFF, S2 = ON

S1 = OFF, S2 = OFF